## Slide 1
Trouble Shooting Guide
1. 패스워드 Recovery 절차
대상제품.
. L2 Switch : E5924L, E5924LB
STEP 1.
콘솔 연결 및 장비를 리부팅하여, 부팅 직후 CTRL+C입력을 통하여 부트모드로 진입
STEP 2.
부트모드 프롬프트에서 패스워드를 초기화/저장 실행
== 중략 ==
Hit Ctrl+C key to stop autoboot: 0
E5900>
Hit Ctrl+C key to stop autoboot: 0
E5900 >setenv epasswd yes
E5900 >saveenv
E5900 >run bootcmd
STEP 3.
부팅완료 후 default 계정으로 접속되는지 확인
E5924L login: root
Password: premier
STEP 5.
장비 리부팅 후 부트모드 진입하여 아래 설정 저장 (epasswd yes로 설정 시, 리부팅마다 패스워드 초기화함)
E5900 >setenv epasswd
E5900 >saveenv
E5900 >run bootcmd
STEP 4.
기존 패스워드로 재설정 후 컨피그저장
E5924L#config terminal
E5924L(config)#username root password <password>
E5924L#copy running-config startup-config
Overwrite 'config: 0 start.cfg'? [y/n]y
[OK]